Dek: Varen tussen Leuven en Mechelen op het Kanaal Leuven-Dijle

Verwijzing INFO: plaatst het waargenomene in een breder kader van de water- en milieuproblematiek.  Onder de aangehaalde items vind je in het deel INFO van het draaiboek meer uitleg.

##### Op het Kanaal Leuven-Dijle worden 2 traject gevaren: Leuven-Kampenhout en Kampenhout Mechelen. ’

| Oever | Trajectspecifieke informatie | Verwijzing INFO |
| --- | --- | --- |
|  | Het beginpunt van dit kanaal is de Vaartkom te Leuven. Het voedingswater komt via een ondergrondse constructie, ‘De Hond’ genoemd, grotendeels van de Voer en gedeeltelijk van de Dijle. Deze plaats is te herkennen aan de ‘overloopgleuven’ midden in de kade van de kop van het kanaal (ter hoogte van het Entrepot). Het standbeeld, een schuin aflopend platform met kanaaltjes, beeldt de Vaart uit. Het fonteintje werkt in de winter niet wegens het vele slib dat door “de hond” passeert. Om die problemen te vermijden werd een zandvang gebouwd op de Voer aan de Hond. Zo kan men daar vermijden dat de vaartkom en “de Hond” terug dichtslibben. Ook heeft men een kleinschalige waterkrachtcentrale geplaatst op de Dijle om groene elektriciteit te verwaardigen. | Vestiging steden aan waterloop omwille van verschillende functies |
|  | Waterkwaliteit thv Leuven (2009): Dijle = BBI 7 (goede kwaliteit) Voer = BBI 5 (matige kwaliteit) Omdat ter hoogte van “de Hond” dit Voerwater nog niet volledig gemengd is met het Dijlewater, wordt het kanaal in hoofdzaak gevoed door de Voer. De kwaliteit is in Leuven dan ook niet goed, met ondermeer zuurstofgehalten onder de basiskwaliteitsnorm van 5 mg/L en een slechts matige biologische kwaliteit. Door de zelfzuiverende werking en de lange verblijftijd (circa drie maanden, weinig versassingen) verbetert de waterkwaliteit echter geleidelijk in stroomafwaartse richting (BBI 8 thv. het Zennegat). |  |
|  | Vaartkombrug Hefbrug |  |
|  | Deze brug, bijna onder de ring rond Leuven, werd ingehuldigd in het voorjaar van 2004. Het ophaalmechanisme is geautomatiseerd en wordt bediend vanuit een centrale bedieningstoren bij de sluis van Kampenhout. Het is een brug voor voetgangers en fietsers, misschien later ook voor bussen van De Lijn. |  |
| LO | De boot vertrekt te Leuven in de Vaartkom. Langs de Vaartkom lagen heel wat bedrijven, nu dikwijls ingenomen door winkels. In de Vaartkom bevindt zich de jachthaven van Leuven. | Recreatie |
|  | Langs de Vaartkom lagen heel wat bedrijven, nu dikwijls ingenomen door winkels. In de Vaartkom vinden we de jachthaven van Leuven. | recreatie |
| RO | Wat we te zien krijgen van bedrijven langs de Vaartkom beperkt zich tot Inbev (vroegere Interbrew-Stella Artois). De mouterij ligt aan de Vaartkom. De aanvoer van gerst gebeurde tot 2002 grotendeels per schip. Nu is de mouterij gesloten en is er dus geen aanvoer meer per boot. Mout wordt voornamelijk aangevoerd per trein en ook een klein deel via de weg. Inbev is een niet-watergebonden bedrijf geworden. De speciale soorten bier worden gebrouwen in de "oude" brouwerij die vlak naast de mouterij gelegen is. De nieuwe brouwerij maakt enkel pilsbier (Stella, Jupiler, Safir) en ligt aan de rechteroever van het kanaal ter hoogte van de brug en de ring rond Leuven. We zien de silo's en een deel van de "warme afdeling" (rode baksteen). Het bedrijf heeft een waterzuiveringsinstallatie (aërobe -en sinds 2005 ook anaërobe zuivering). Een deel van het gezuiverde water wordt in de Dijle geloosd. Met het andere deel maakt men elektriciteit via biogasproductie. Dankzij deze installaties verbeterde de waterkwaliteit in deze zone. | Gebruiksfunctie – industrie Vervuiling – zuivering- industrie Fiche |
|  | Om al dat bier te maken is een enorme hoeveelheid water nodig. Hier in Leuven wordt gezuiverd grondwater gebruikt voor de bierproductie. Om 1 liter bier te maken, is er 6 liter water van drinkwaterkwaliteit nodig. (Vroeger was dat veel meer, tot 25 liter voor 1 liter bier). Het water wordt nu zoveel mogelijk hergebruikt, want het bedrijf moet betalen per liter geloosd afvalwater en voor 1 liter bier heeft men 5 liter afvalwater. Een brouwerij heeft dus veel vervuild afvalwater, maar het is biologisch afbreekbaar. Dit niet giftig, maar bevat wel veel organische bestanddelen. Deze hoge COD – chemical oxigen demand – is snel afbreekbaar, maar zou bij directe lozing in het oppervlaktewater ervoor zorgen dat het zuurstofgehalte in het water te laag wordt, met alle schadelijke gevolgen voor de waterfauna vandien. Vandaar dat het afvalwater eerst gezuiverd wordt vooraleer het in de Dijle geloosd wordt. |  |
| LO | Vanaf de Vaartkom tot aan het bedrijf Bonto Kronen (RO) vinden we op tabaksmagazijnen Vander Elst (tabak werd per schip aangevoerd vanuit Antwerpen), een fitnesscentrum “Sport-o-polis”, enkele kleine KMO’s en winkels (Gamma, Bricorama, Ecoshop, Superconfex, Mexicaans restaurant). | Industrie |
| LO | Manhattan opnamestudio. Een deel daarvan is ondergebracht in de gebouwen van de vroegere fabriek van Marie Thumas, doorheen de witte verf kun je nog lezen: Conserves de légumes. De naam “Marie Thumas” verenigde de achternaam van de stichter (Thumas) met de voornaam van diens vrouw (Marie). Gesticht in 1886 was het de eerste conservenfabriek in Belgie voor groenten, later ook fruit, confituur en soep in blik. Als gevolg van de invoer van fruitconserven uit Amerika aan dumpingprijzen en door de opkomst van diepvriesproducten sloot het bedrijf in de jaren '80 de deuren. In de gebouwen is ondermeer de Manhattan, de opnamestudio's van VTM, ondergebracht. |  |
| RO | De RO is voornamelijk met breukstenen en schanskorven hersteld. Soms zien we kleine holen in de oever: kleine van de oeverzwaluw en grotere van de rat. De muskusratten veroorzaken schade aan de dijken en worden daarom gevangen. Langs het hele traject komen we vallen tegen. Deze rattenvallen bestaan uit houten vlotjes met daarop een lokaas: een stuk fruit of groente in de val. De "vlotval" is met een ketting aan de oever vastgemaakt. Verder zijn over het hele traject zwarte holle buizen horizontaal met het wateroppervlak vastgemaakt met kettingen waar ook rattenvergif in ligt. Deze bevinden zich boven de waterlijn om het kanaalwater niet te vervuilen. | Oeverversteviging |
| RO | Op de RO dezelfde situatie: grote winkels, kleine bedrijven. Van Machiels Recycling zien we enkel de schoorsteen van de verbrandingsoven en de grote blauwe M aan de ingangspoort. Machiels Recycling is gespecialiseerd in de verwerking van fotografisch afval met de herwinning van zilver, de verbranding van ziekenhuisafval, laboratoriumafval en vervallen geneesmiddelen. De schoorsteen van de verbrandingsoven is niet hoog en is te herkennen aan de stalen kabels waarmee hij vastgehouden wordt. De rookgassen worden gezuiverd en er is ook een natte gaswassing. Dit is nodig om aan de opgelegde normen te voldoen. Het bedrijf heeft enkel huishoudelijk afvalwater dat op de riolering wordt geloosd. | Industrie- vervuiling- recyclage |
|  | Zwaaikom |  |
| RO | Naast Machiels liggen de gebouwen van IVERLEK (Intercommunale vereniging voor distributie van elektriciteit en aardgas en informatie- en communicatiesignalen) Het Gasmuseum ligt iets verder van de straat af, achter de gebouwen van IVERLEK (je kan enkel nog de nok van het dak zien), en staat op de plaats van de vroegere gasfabriek van Leuven. Het gas werd vroeger gebruikt voor de verlichting van huizen en straten. |  |
| RO | Daarnaast Kumps-Agro: een vroegere mouterij die nu nog enkel op- en overslag verzorgt. Ook hier was zoals bij Bonto Kronen een losbrug over de weg. Deze losbrug werd in 2003 door een vrachtwagen omvergetrokken (met stenen gebouwtje en al). Aan de aanlegsteiger waar die losbrug zich bevond, liggen enkele plezierbootjes aangemeerd. | Gebruiksfunctie - waterrecreatie |
| RO | Bij Bento Kronen van de Versele-Laga groep maakt petfood. Alles wordt per vrachtwagens aan –en afgevoerd. De waterweg en de aanlegsteiger worden dus heden niet meer gebruikt. | Binnenschip vs. vrachtwagens |
| LO | Vanaf de Vaartkom tot aan de autosnelwegbrug is de LO verstevigd met schanskorven. De schanskorven zijn nu begroeid met ruigtekruiden. | Oeverversteviging |
| RO | Aan RO zijn er natuurtechnische oevers aangelegd. Waar voldoende plaats is voor de schepen zijn plasbermen voorzien met openingen die doorstroming van water toelaten en als paai- en opgroeiplaats zouden kunnen dienen voor vissen. Deze plasbermen zijn te zien van de zwaaikom tot aan de nieuwe brug voor de HST. De overige oevergedeelten worden uitsluitend met schanskorven verstevigd (tot net onder wateroppervlak), waarbij de bestaande natuurlijke oever verloren gaat. Deze schanskorven werden beplant met een typische oevervegetatie, vooral riet. Ook de oevers werden met riet beplant, zodat nu een dunne, maar toch vrij lange rietkraag de rechteroever van het kanaal afschermt van de aarschotsesteenweg. | Oeverversteviging – reden en soorten |
| RO | Werksteiger VVW Leuven vzw. |  |
| LO | Op LO ligt Wilsele (deelgemeente Leuven), een verstedelijkt woondorp in de overgangsstreek van het Hageland (typisch golvend landschap) en het Brabants plateau in het noordelijk randgebied van Leuven. De Sint-Martinuskerk ligt hoog en de toren ervan is van op de Vaart goed te herkennen. |  |
| LO | Verder langs de LO zien we Celis (bouwmaterialen) en een asfaltcentrale. Op Leuven-Asfalt was er regelmatig geurhinder op de ogenblikken dat er effectief geproduceerd wordt. Dit bedrijf is sinds februari 2005 gesloten, de installatie staat er nog. |  |
|  | Nieuwe brug voor de HST |  |
| RO | Als je de spoorlijn via de rechteroever volgt, kom je 300 meter verder tegen de Dijle uit. Daar werd het vroegere zwaar vervuilde stort gesaneerd zodat het opnieuw kan gebruikt worden als industrieel bouwterrein. | Bodemsanering |
| RO | Op RO lag UDS (Usines de Stordeur), het vroegere Sagitta (mouterij). De gebouwen zijn volledig gesloopt. Hier is plaats voor nieuwe bedrijven o.a. Metaleuven (ijzermagazijn, blauw gebouw), er is nog plaats voor andere bedrijven. Varia Pack, een groothandel in verpakkingsmaterialen (drankkarton), heeft er zijn loodsen. | Gebruiksfunctie-industrie |
|  | Waar het kanaal smaller wordt, was vroeger een handbediende en ophaalbare voetgangersbrug, de Schuiteniersbrug, in de volksmond ook wel het “Kiekenbrugje” genoemd. Deze is verdwenen sinds de nieuwe Schuiteniersbrug in gebruik is genomen. |  |
|  | Leopold I brug Spoorwegbrug van de lijn Brussel – Leuven. | Scheepvaart - bruggen |
| RO | Tussen de rechtgetrokken Dijle, de Vunt en de Blauwputbeek ligt het RWZI Leuven (gelegen tussen de spoorwegen te Kessel-Lo) startte in 1983 met een ontwerpcapaciteit van 50000 IE. Sinds verschillende jaren kwam echter een vuilvracht van meer dan 90000 IE toe zodat het zuiveringsstation overbelast was. In 2003 werd de basiscapaciteit opgedreven tot 120000 IE (reeële basiscapaciteit 108000). Er wordt bovendien aan nutriëntenverwijdering gedaan zoals opgelegd door de richtlijn stedelijk afvalwater van de EU. Ook slibbuffering en slibontwatering gebeuren hier. Hier wordt het aangevoerde afvalwater van de gemeenten Leuven, Bertem, Wijgmaal, Wilsele, Kessel-lo, Heverlee, Oud-Heverlee, Linden (deel), Herent centrum en Winksele gezuiverd. Volgens de laatste telling zijn op de RWZI van Leuven 120.000 inwoners aangesloten. | Waterzuivering |
| RO | EcoWerf (landinwaarts) is een intergemeentelijke vereniging met 27 vennoten. Ze hebben drie grote activiteiten, namelijk afvalpreventie, afvalverwerking (gft-compostering) en afvalinzameling (huis-aan-huis en containerparken). In de composteerhal zetten ze jaarlijks ca. 45.000 ton groente-, fruit- en tuinafval om tot ongeveer 15.000 ton compost. Het composteringsproces duurt gemiddeld 10 weken. EcoWerf zamelt meer dan 20 verschillende soorten afval in huis-aan-huis en/of via de containerparken. Enkel gft verwerken ze zelf. Voor de verwerking of recyclage van de andere afvalstoffen doen ze beroep op externen. Op de site is er ook overslag van huisvuil en papier en karton. 75% van al het ingezamelde afval wordt gerecycleerd, 25% gaat naar de verbrandingsoven en een heel klein deel wordt gestort. Jaarlijks zamelen ze ongeveer 450 kg afval in per inwoner. EcoWerf heeft momenteel geen watergebonden activiteiten. Ze hebben een aanlegkade om eventueel in de toekomst ooit afvaltransport over het kanaal te organiseren, maar voorlopig is er nog niets concreet. In 2009 werd vanop de kade 100.000 ton en dit jaar 60.000 ton grond afgevoerd afkomstig van een enorme bouwput voor de uitbreiding van het ziekenhuis Gasthuisberg. Ze hebben ook geen eigen waterzuiveringsinstallatie, maar maken wel gebruik van opgevangen regenwater voor het wassen van de vrachtwagens en het stortplatform en ook in het composteringsproces. | Watergebruik door huishoudens en -zuivering Toekomstig watergebonden bedrijf- nu vrachtvervoer |
| LO | Trailerhelling |  |
|  | Nieuwe Schuiteniersbrug Basculebrug Bij het graven van de Leuvense vaart in 1750-1752 werd Wilsele in twee helften opgedeeld. Het duurde tot 3 december 2004, bij de inhuldiging van de nieuwe Schuiteniersbrug, dat Wilsele-Dorp en Wilsele-Putkapel weer met mekaar verbonden werden. De brug vervangt het oude Schuiteniersbruggetje, dat enkel door fietsers en voetgangers kon worden gebruikt en dat enkele meters zuidelijk van de nieuwe brug lag. | Scheepvaart – bruggen |
| RO | Ter hoogte van de nieuwe Schuiteniersbrug staat een transformatorencentrum: plaats waar de hoogspanning omgezet wordt in lagere spanning. |  |
|  | Brug Vaste brug, viaduct E314-A2 |  |
|  | We varen onder het viaduct van de autosnelweg van de E314 Brussel – Aachen die hoog boven ons hangt. |  |
| LO | Op LO de aanlegsteiger van de roeivereniging van de KUL (kajak). Deze is momenteel gesloten (geen uitbaters). | Waterrecreatie |
| RO | Kleine bedrijven; Garage Paul 4WD, Vanderbiest, Piette (glas, rolluiken ramen), woonhuizen, allemaal lager gelegen dan het waterniveau van het kanaal. |  |
| LO | Daarachter strekken zich de vijvers van Bellefroid uit: private visvijvers waarin karpers gekweekt werden voor de verkoop. De viskweek werd stopgezet. De vijvers zijn gevuld met kanaalwater. Af en toe moeten ze bijgevuld worden: de watervang iets verder stroomafwaarts zorgt daarvoor. Hij is te herkennen aan het betonnen deksel op een rechtopstaande betonnen buis. De vijvers kunnen we slechts af en toe zien, tussen de aanplanting van populieren heen. Heel veel watervogels te bespeuren zoals aalscholvers, reigers, futen, ganzen en eenden. | Natuur – vissen |
| RO | Aan de RO werden nieuwe bomen aangeplant. Langs de andere straatzijde zijn er tot voorbij Tildonk nieuwe inheemse bomen aangeplant. De oevers zijn verstevigd met schanskorven en breukstenen. | Natuur- oevers |
| RO | Op RO loopt de spoorlijn. Als je door de spoorwegbrug heen kijkt, zie je witte gebouwen "Het Fort" (achter de spoorlijn ziet men de witte muren ervan). Dit was één van de eerste industriële vestigingen in Leuven. Vroeger werden er lucifers gemaakt. Een deel van de gebouwen werd afgebroken, een ander deel werd omgebouwd tot appartementen. | Vergelijking scheepvaart met spoorwegverkeer |
|  | In de verte verschijnt de hoge (hoekige met ronde punt) geklasseerde toren van Remy. Van op het water gezien staat deze op linkeroever. Dit is echter niet het geval; het kanaal maakt een vrij scherpe bocht naar het westen. Op deze plaats verzamelt zich allerlei niet biologisch afbreekbare afval zoals plastic flessen, vuilniszakken evenals biologisch afbreekbare afval zoals blaadjes, takken,... zwerfvuil. | Soorten vervuiling – niet biologisch afbreekbaar |
| LO | Langs de LO staan veel populieren naast het jaagpad. De RO is populierenvrij. De grote hoeveelheid bladafval van de populieren zorgt voor een stikstofrijke bodem waar graag brandnetels op groeien. Op de LO zien we dus brandnetels, terwijl die op de RO ontbreken. | Natuur - populieren |
| RO | Vanaf hier stroomt de Dijle niet meer vlak langs het kanaal, ze gaat naar het noorden. | Kanaal vs ‘natuurlijke’ rivier |
| LO | Het aantal vissers neemt toe. De bocht op linkeroever is één van de geliefkoosde plekjes. Op deze plaats zijn dikwijls reigers te zien. Op de andere oever zitten geen vissers omdat daar een vrij drukke weg loopt. | Recreatie |
| RO | Even stroomopwaarts van de bocht, staat een hangar (Hendrix, veevoederfabrikant). |  |
| LO | Vlak naast het kanaal loopt op dezelfde kant een beek: de Leibeek. | Situering waterloop |
|  | Duiker Leibeek De Leibeek wordt via een duiker onder het kanaal geleid (plaats te herkennen aan een bakstenen muurtje met een reling) van de LO naar de RO en komt samen met de afwateringsbeek aan de andere oever. Beide monden uit in de Dijle. De BBI van de Leibeek was begin jaren ’90 overwegend 1, soms werd al eens een waarde van 3 behaald. Vanaf 2004 wordt er verbetering gemerkt met in 2007 een plotse spectaculaire verbetering tot 4. Ter hoogte van Remy werd in 2009 een matige biologische kwaliteit gemeten (BBI 5). Wat de Prati index betreft werd in 2008 tussen 2 en 4 (resp. 2,9 en 3,5 ) gemeten wat overeenkomt met matig verontreinigd. | Waterloop - duiker waterkwaliteit LO naar RO |
| LO | Op LO ligt een oud industrieterrein. Hier waren vroeger de gebouwen van "Ceramiques de la Dyle" gevestigd. Dit was één van de oudste industriële vestigingen langs het kanaal (1908). Het bedrijf werd gesloten in 1967. Nadien was er het spuitbussenbedrijf "Astrio's" gevestigd. De gebouwen werden in 1991 vernietigd door een brand. |  |
| RO | Op de Leibeek loost Remy Industries (Wijgmaal). Dit bedrijf werd opgericht in 1855 en groeide uit tot de belangrijkste rijstmeel producent ter wereld. De koepel met lantaarn vertolkt de wil van de toenmalige eigenaars om het internationaal prestige dat hun bedrijf genoot, te visualiseren. Aan de voet staat de vroegere dienstwoning van de huisbewaarder van de Remy. De los- en laadtoren aan de oever dateert van 1897. Remy liet niet alleen fabrieksgebouwen oprichten, maar ook het dorp van Wijgmaal werd onder zijn impuls uitgebouwd. De werknemers kregen een goed loon, er werd verteld dat de arbeiders van Remy door de plaatselijke jongedames meer gegeerd werden dan arbeiders uit andere fabrieken. De rijstkorrels worden aangevoerd per schip en door de zuiginstallatie naar de opslagplaats vervoerd. Die rijstkorrels worden verwerkt tot rijstmeel, wat we kennen onder de vorm van rijstcrème en rijstgriesmeel. Uit die rijstkorrels kunnen ook allerlei soorten lijmen en stijfsel (kubus met logo Leeuw) gemaakt worden. Voor het vervaardigen van al deze producten is er veel water nodig. Remy heeft een waterzuiveringsstation geïnstalleerd. Het gezuiverde afval water wordt op de Leibeek geloosd. Het bedrijf veroorzaakte tot 2000 een zware verontreiniging van de Leibeek. Sinds het midden 2000 een nieuwe zuivering in gebruik nam, daalden de concentraties aan zuurstofbindende stoffen, chloriden, Kjeldahlstikstof, ammonium en zwevende stoffen spectaculair (factor 4 à 8) op de stroomafwaarts gelegen meetplaats. Toch worden de basiskwaliteitsnormen voor al deze parameters nog overschreden, met name door stroomopwaarts gelegen lozingen. Voor vrijwel alle parameters ligt de gemiddelde concentratie zelfs lager stroomafwaarts dan stroomopwaarts het bedrijf. Het afvalwater van Remy heeft dus een verdunnend effect op de waterloop. Het huishoudelijk afvalwater van het bedrijf wordt geloosd in de openbare riolering. De toren is volledig vernieuwd, de andere oude gebouwen die daarachter stonden zijn weg en vervangen door o.a. een grasplein. De toren werd geklasseerd en is aangekocht door particulieren. Er werd een nieuw bedrijvencomplex gebouwd dat de toren en de binnenruimten bewaarde. Je vindt er o.a. winkels en ook kantoor- en woonruimten. Zo wordt een oud bedrijf helemaal opnieuw gebruikt maar NIET als watergebonden industrie. | Industrie-vervuiling, watergebruik Watergebonden bedrijf Waterzuivering Geklasseerd monument |
| RO | Ter hoogte van de karakteristieke toren van Remy, is ook een vernieuwde aanlegplaats van de "Marine Cadetten". | Waterrecreatie |
| RO | Wijgmaal is gegroeid rond de Remyfabriek die van 1850 fabrieksgebouwen optrok langs het kanaal. |  |
| LO | Op LO zien we de terreinen van een hondendressuurclub. |  |
| LO | Aan de LO ligt Herent. Het kanaal vormt over een lengte van 2,8 km de gemeentegrens. Dat zien we duidelijk bij de Wijgmaalbrug: het gemeentebord van Herent staat links, dat van Leuven-Wijgmaal rechts. Herent is een woondorp met residentiële wijken en industriële vestigingen aan de voet van het Brabantse leemplateau. De Onze-Lieve-Vrouwekerk uit de 12de eeuw vertoont naast romaanse, ook gotische elementen door de latere verbouwingen. |  |
|  | Wijgmaalbrug Baculebrug of kantelbrug | Scheepvaart – bruggen - soorten |
| RO | Op RO staan meerdere handelszaken: Bofrost diepvriesgroenten, Allimpex NV, Jans bouw -en afwerkmaterialen. |  |
| LO | In de verte verschijnen de hoge grijze silotorens van mouterij Cargill-Malt . We maken een lichte bocht naar rechts en zien op LO aangeplante populieren. Afwateringsgrachten ontwateren de natte gronden. | Functie waterloop waterafvoer |
| LO | Bij Cargill Malt wordt gerst omgezet tot mout dat gebruikt wordt om bier te brouwen. Cargill-Malt voorziet in een belangrijk deel van de Belgische moutbehoefte (o.a. in Haacht). In 2004 werd een containerterminal met nieuwe loskade in gebruik genomen. Drie containerschepen verzorgen het transport (een vaart heen en terug per dag) van de mout naar de haven van Antwerpen. De totale moutafvoer per schip werd hierdoor opgedreven van 5% naar 60 %. De aanvoer van de gerst gebeurt gedeeltelijk met schepen (1/3), met het spoor (1/3) of via de weg (1/3). Ook Cargill-Malt (Klasse I bedrijf) vervuilt water. Dat afvalwater wordt gezuiverd in een klein waterzuiveringstation en daarna geloosd in een langslopende zijbeek van de Lipsebeek. We konden de mouterij al geruime tijd ruiken, net zoals de mouterij van Interbrew in Leuven. Tussen Cargill Malt en de sluis van Tildonk is een nieuwe zwaaikom aangelegd. Schepen die een bedrijf bevoorraden moeten dikwijls nog een heel eind verder varen om te kunnen zwaaien. Een schip dat bij Cargill Malt lost, moest tot 2002 doorvaren tot Leuven om daar te zwaaien of moest achteruit varen tot in de zwaaikom te Kampenhout. De buurtbewoners hebben veel vragen bij de geplande uitbreiding van mouterij Cargill in Herent. De mouterij wil haar capaciteit uitbreiden van 120.000 tot 220.000 ton mout per jaar en daarvoor staat er een forse uitbreiding op stapel. De uitbreiding heeft volgens het milieueffectenrapport vooral gevolgen voor de grondwaterwinning, het oppervlaktewater, het geluid en -mogelijk- de verkeershinder. Cargill zal na de uitbreiding een miljoen kubieke meter grondwater per jaar oppompen. Vandaag is dat vergund tot 770.000 kubieke meter. Studiebureau Arcadis verwacht dat de waterspiegel in de ondergrond van 1,5 tot 0,2 meter daalt. Er zal ook beduidend meer afvalwater in de Leigracht terecht komen. Dat wordt eerst gezuiverd op de site zelf, maar volgens Arcadis zal de waterkwaliteit er toch door verminderen. Geluidshinder zal ook toenemen. Voor de uitbreiding zelf opteerde Cargill voor een vergroting in zuidelijke richting, met extra silo's voor de opvang van water, een waterzuiveringsinstallatie, kiemkasten, een opslagvoorziening voor chemische producten, koelinstallaties en meer. De uitbreiding strekt zich vooral uit langs het kanaal. | Gebruik door industrie / scheepvaart – vrachtvervoer Vervuiling industrie / maatregelen Scheepvaart – zwaaikom Uitbreiding bedrijf |
| LO | Ernaast ligt het kasteel Keulenhof, met bijhorende boerderij. Dit gebouw was deels afgebrand maar is ondertussen gerenoveerd. |  |
| RO | We komen op het grondgebied van de gemeente Haacht, een landbouw-, nijverheids- en woondorp aan de Dijle en de Leibeek in de Brabantse Kempen. Er is een ruim marktplein en winkelcentrum. De laatgotische Sint-Remigiuskerk en de met een gracht omringde burchtachtige hoeve Craeneveld uit de 17de eeuw sieren het dorp. Het centrum van Haacht ligt op de RO. |  |
| LO | Op ongeveer 790 m van de sluis van Tildonk ligt nieuwe zwaaikom (2007). Goed zichtbaar zijn de schanskorven en plasbermen die aangelegd zijn. Merk ook de talrijke hengeltrappen. | Scheepvaart zwaaikom / natuur – planten en dieren-oevers |
|  | Sluis van Tildonk (56 m lang, 8,25 m breed, verval 2,4 m) | Sluiswerking |
|  | Voor ons ligt de sluis van Tildonk. die 56 m lang is, 8,25 m breed en het verval bedraagt 2,4 m. De deuren en de schuiven worden elektrisch bediend (groene elektriciteit). Momenteel zijn alle bruggen op het kanaal geautomatiseerd en worden ze bediend vanuit de controletoren in Kampenhout. Alle sluizen, behalve de Zennegatsluis (getijdesluis), zullen ook van daaruit bediend worden. In 2002 werden de sluizen van Tildonk, Kampenhout, Boortmeerbeek, Battel en Zennegat gerenoveerd (geklasseerde watermonumenten). Er is tevens een kleinschalige waterkrachtcentrales in werking gesteld. Op die manier levert het gemoderniseerde kanaal voldoende groene energie om zowat 510 gezinnen van stroom te voorzien, zonder dat de vismigratie daar hinder van ondervindt. | Scheepvaart – sluizen – reden en werking Geklasseerde watermonumenten Groene elektriciteit |
| LO | Het sashuis op LO is gerestaureerd. In de kelder waren eertijds paardenstallen ingericht. Café Maritime is nu een verfrissend rustpunt voor fietsers en wandelaars geworden. De sluiswachter zelf heeft zijn bureau in het bijgebouw. Eén van de afleveringen van de Vlaamse actieserie Heterdaad werd op deze locatie opgenomen. Deze 'afspanning' biedt ook een onderkomen aan de vzw De Trekschuit. Deze vzw wilt terug aanknopen bij de traditie van de trekschuiten en dat in eerste instantie voor het traject Leuven-Tildonk. Het transport gebeurt met de gerestaureerde paviljoenkotter, de 'Clothilde'. |  |
| LO | Aanlegplaats voor Kanaaltochten Brabant, traject Leuven, Mechelen, Leuven (juli en augustus). | Recreatie |
| LO | Vanaf de sluis van Tildonk werden bomen aangeplant (o.a. eik). |  |
| LO | Hier ligt een varkenskwekerij een stuk dieper dan het kanaal. | Landbouw |
| RO | Ter hoogte van de sluis wordt een heel deel van de RO ingenomen door Duferco LL.- afdeling Trebos. Dit bedrijf bewerkt staaldraad dat van La Louvière hierheen gebracht wordt via de weg. Voor die bewerking gebruiken ze water uit het kanaal (zo’n 40000 m³ per jaar) dat via een watervang stroomopwaarts van de sluis binnengehaald wordt. Het gebruikte water wordt gezuiverd en geloosd in de Hambosbeek (Prati index 5,5 in 2004 = verontreinigd, BBI 2 in 2005= zeer slechte biologische kwaliteit). Dat afvalwater voldoet aan de milieunormen gesteld in hun milieuvergunning (Zn, CL, B en Fe). Het afvalwater wordt maandelijks door de VMM gecontroleerd. De vuilvracht wordt jaarlijks gedurende een volledige week gecontroleerd. De restafval van de waterzuivering nl ijzerhydroxide (ijzerkoek) wordt door een erkend bedrijf opgehaald. Ze hebben ook een aanlegkade die enkel voor beroepsscheepvaart gebruikt wordt. | Watergebruik en vervuiling door industrie Proceswater Momenteel niet- watergebonden bedrijf |
| RO, LO | Op regelmatige afstanden werden kleinere aanlegsteigers gemaakt voor de pleziervaart. | Waterrecreatie |
| RO | Verder stroomafwaarts op de RO volgen de bedrijven Etalutil, Decomet, Power shop en EWL op het industrieterrein Hambos. |  |
| LO | Weer maakt het kanaal een lichte bocht. Van voor de bocht zien we de grote kerktoren van Tildonk op de LO. Tildonk, een deelgemeente van Haacht, is een landbouw- en woondorp. De Sint-Jan-de-Doperkerk werd tussen de 14de en de 19de eeuw gebouwd. Het kasteeltje, ook wel de hoeve van Lalaing genoemd dateert van 1642 en was de zetel van de voormalige heerlijkheid van Tildok. |  |
| LO | Duiker Lipsebeek Onder het kanaal ligt de duiker van de Lipsebeek, die van LO naar RO stroomt. De plaats van de duiker is te herkennen aan een klein bakstenen muurtje. De beek mondt uit in de Leibeek in Wespelaar. Het water van de Lipsebeek heeft een zeer slechte biologische waterkwaliteit (BBI 2008 = 2) en de Prati index 5 in 2008 wat overeenkomt met verontreinigd. De Lipsebeek mondt te Wespelaar uit in de Leibeek. De Lipsebeek was een open riool: ze vervoert o.a. afvalwater van Herent, Tildonk en het bedrijf Cargill Malt, gelegen aan de linkeroever van het kanaal, nu wordt het afvalwater eerst gezuiverd in het zuiveringsstation van Boortmeerbeek. | Waterloop – duiker Functie waterloop: vervoer afvalwater |
| LO | Vlak langs het kanaal strekt zich de tuin uit van het Sint-Angela-klooster. De feestzaal van het klooster dateert van 1903 en is gebouwd in art nouveau stijl (ontwerp J. Prémont) met een opvallende galerij, koepel en parketvloer. De zaal doet nu dienst als turnzaal van de school. De kloosterkerk uit 1880 heeft een neogotisch interieur. De toegangspoort dateert van na de grote brand in 1928. |  |
|  | Kruineikebrug Basculebrug Verbinding tussen Tildonk en Haacht | Scheepvaart - bruggen |
|  | De Kruineikebrug, of brug van Tildonk is een kantelbrug/basculebrug. Het bruggenwachtershuisje bevindt zich langs de LO, de dienstwoning van de brugwachter op RO. Deze brug wordt heden bediend vanuit de controletoren in Kampenhout. | Bruggen - soorten |
|  | In Haacht werd in 2006 een nieuwe bedrijvenzone Kruineike geopend. Daar kunnen 22 bedrijven operationeel worden. De bedrijvenzone is voor ontwikkelaar Interleuven een pilootproject in duurzaamheid. Er werd daarbij bijzondere aandacht besteed aan het gebruik van regenwater, beplantingen en een gemeenschappelijk parkeerterrein. De afgelopen jaren werd er door politici uit Herent, Haacht en Leuven heel wat over gedebatteerd: de komst van een nieuwe ontsluiting over de Vaart vlakbij de bestaande Kruineikebrug. Hierdoor zou het zware verkeer uit de industriegebieden Hambos en Kruineike rechtstreeks via de Molenweg de Mechelsesteenweg bereiken zonder door het nauwe centrum van Tildonk te moeten. |  |
|  | Op twee plaatsen gaat de gasleiding onder het kanaal door. We herkennen de oranje paaltjes op beide oevers. |  |
| RO | Op RO staan een aantal kastelen, verborgen in het groen. Er is ook een grote visvijver, die gevoed wordt door kanaalwater (zie de typische betonnen watervang). Het jaagpad hoort bij het domein de Spoelberch, in dit domein liggen twee kastelen: het kasteel Herkenrode en het Kasteel de Spoelberch. Vroeger was het verboden om langs die kant van het kanaal te lopen. Het domein Herckenrode stamt uit de 18e eeuw. Jean B. de Herckenrode, burgemeester van Leuven, liet hier een landhuis met een park in Franse stijl aanleggen. In 1923 kwam het domein in handen van de familie de Spoelberch. Het park van Herckenrode omvat momenteel 10 hectare tuin en 15 hectare arboretum (bomenverzameling). De botanische collecties zijn verspreid over het hele landschappelijke park, het schema van het 19e eeuwse park is nog duidelijk herkenbaar. Tussen de gemeente Wespelaar, deelgemeente van Haacht en het kanaal strekt zich het domein de Spoelberch uit. De heerlijkheid, met het kasteel, kwam in 1796 in het bezit van de familie Artois, het bekende Leuvense brouwersgeslacht, en werd vervolgens eigendom van de familie de Spoelberch. Vlak langs het kanaal staat een oud vervallen jachtpaviljoen dat tot het domein Spoelberch behoort. Vanaf 1914 was het een restaurant voor de bezoekers van het domein. Het park en het gebouwtje dateren uit de 19de eeuw. Het oude kasteel werd in 1954 gesloopt en in 1958 vervangen door een ruim landhuis. Van dit landhuis kunnen we een glimp opvangen door de brede oprijlaan. In het park staan beuken, eiken en platanen, een schril contrast met de populieren die we zoveel langs het kanaal terugvinden. | Natuur – planten en dieren |
| RO | Tussen het kasteel en het kanaal liggen de Vijverbossen, een rustig broedgebied voor watervogels, o.a. de blauwe reiger, en een belangrijke groeiplaats voor kruiden en moerasplanten. | Natuur – dieren en planten |
|  | Stroomafwaarts van de poort gaat de waterleiding van de VMW onder het kanaal door. Deze leiding vervoert het drinkwater van de plaats waar het gezuiverd wordt naar de verschillende watertorens. | Gebruiksfunctie – drinkwater |
| RO | De oevers zijn her en der hersteld met breukstenen, de LO is met schanskorven verstevigd. | Oeverversteviging |
| LO | Aan de andere zijde vinden we een vrij open vlakte waar we de kerk van Buken (Kampenhout) kunnen ontwaren. De oudste delen van deze Sint-Antoniuskerk, toen nog een kapel, dateren uit 1400. Het open agrarisch gebied langsheen het kanaal en rond de dorpskern Buken werd bedreigd als potentiële locatie voor het storten en/of ontwateren van baggerspecie en slib. | Baggerslibstort |
| LO | Kampenhout is een woondorp met agrarisch karakter. Het ligt op de overgang van het Brabantse Leemplateau naar de Kempen. |  |
| LO | Vlak langs het water vinden we op de LO de Beekhoeve. |  |
| RO | Iets verder stroomafwaarts op RO, als we schuin achterom kijken, zien we een groot herenhuis Kasteel Bosveld. Nadien volgen er kleine campinghuisjes waarvan we enkel de daken kunnen zien. Het kanaal ligt duidelijk hoger dan de omgeving, een teken dat we de sluis naderen. We varen ondertussen op grondgebied Kampenhout. |  |
| RO | Een ideale plaats voor kamperen is het niet want vlak ernaast ligt het industrieterrein Kampenhout ’t Sas, met onder meer de bedrijven Maas & Waal Beton producent van betonstraatstenen en de NV Van Gansewinkel Milieuzorg Kampenhout, dat afval ophaalt, sorteert en recycleert, verwerkt of verbrandt. (KGA, ziekenhuisafval, oliehoudend garageafval, …). Er werd een nieuwe aanlegkade gemaakt voor de beroepsscheepvaart. Verschillende bedrijven kunnen er gebruik van maken. Naast Van Gansewinkel ligt Jodima, handel in autovloeistoffen en kleine auto-onderdelen. | Transportfunctie – industrie |
| LO | Op LO, tegenover Van Gansewinkel, horen we het lawaai van een ander afvalverwerkend bedrijf namelijk De Coninck NV. Ernaast liggen de firma’s Isolatie Verhoeven NV en PIVA Energycenter NV met olieopslagtanks. |  |
|  | Sluis van Kampenhout (52 m lang, 7,75 m breed, verval 2,4 m.) |  |
|  | Het kanaal maakt een scherpe bocht. In die bocht ligt de sluis van Kampenhout, de oudste op het kanaal. Ze dateert van 1752. De sluis is 52 m lang, 7,75 m breed en het verval bedraagt 2,4 m. (buiksluis, zie sluis Tildonk). De sluis werd gerenoveerd en wordt automatisch bediend. Al de sluizen op het kanaal waren heel erg vervallen boven de waterlijn, onder de waterlijn waren ze heel goed bewaard gebleven en heeft men ze niet moeten vernieuwen. | Scheepvaart – zie fiche |
| RO | Op de RO staat de centrale bedieningstoren, van waaruit alle bruggen en sluizen bediend worden. |  |
|  | Brug Kampenhout-Sas Vaste brug Verbinding Mechelen-Leuven |  |
|  | We varen onder de nieuwe brug door van de vrij drukke steenweg tussen Mechelen en Leuven, die hier de steenweg tussen Haacht en Brussel kruist. Midden op de brug bevindt zich een veilig lijnbusstation, dat slechts via trappen langs onderaan kan bereikt worden. | Scheepvaart - bruggen |
| LO | Aanlegplaats voor Kanaaltochten Brabant; traject tussen Leuven en Mechelen, in de maanden juli en augustus. | Waterrecreatie |
| LO | Kampenhout is een woondorp met agrarisch karakter. Naast de neogotische Onze-Lieve-Vrouwekerk, is het dorp ook drie kastelen rijk: Het kasteel van Wilder (1823), het kasteel van Opstal (19de eeuw met een 16de eeuwse kern, en het omwalde kasteel Ter Loonst (15de-17de eeuw). In en rond het dorp bevinden zich ook enkele oude gesloten hoeven, typisch voor de Brabantse Leemstreek. Het centrum van Kampenhout ligt op de LO. Al in juli 1999 werd het in Kampenhout verplicht om bij nieuwbouwwoningen een regenput te installeren en gescheiden riolering (afvalwater-hemelwater) aan te leggen. |  |
| LO | Op de LO ligt het tuinbouwveilinggebouw en het witloofmuseum. |  |
| RO | Op RO zien we de loodsen van NV Gillemots, een internationaal transportbedrijf. |  |
| RO | Net stroomafwaarts van de sluis verbreedt het kanaal tot een zwaaikom. | Scheepvaart |
| RO | De baan op RO loopt van nu af aan evenwijdig met het kanaal. Het deel tussen de weg en het kanaal is voor een groot deel ingenomen door bedrijven, grote winkels e.a.. De meeste bedrijven worden bevoorraad per vrachtauto. De grond aan deze kant is opgehoogd en ligt dus op dezelfde hoogte als het jaagpad. | Gebruiksfunctie - industrie |
| LO | LO laat een totaal ander aspect zien: geen bedrijven, wel groen en veel lager gelegen. Daar vind je het Weisetter- of Liesbethbos, een bos dat wat langer dan breed is, met twee grote vijvers die hun water ontvangen van het Kanaal Leuven-Dijle. Het bos is al eeuwenlang grotendeels eigendom van het OCMW en zijn voorlopers zoals de Commissie van Openbare Onderstand. Samen met het Schiplaken- en het Steentjesbos (stroomafwaarts het kanaal, ter hoogte van Schiplaken - Boortmeerbeek en Hofstade/Elewijt - Zemst) is het nog een restant van het eens grote Plantsoenbosch dat in de loop der tijden sterk verbrokkelde. Vlak daarbij, bij de overgang van bos naar akker, ligt de oude St. Jozefhoeve. Door het gebied stroomt de Weisetterbeek, die wat verder in de Weesbeek uitmondt. In 2004 had de Weisetterbeek een BBI van 2. De slechte waterkwaliteit was waarschijnlijk het gevolg van het tijdelijk overpompen van huishoudelijk afvalwater vanuit de collector Haachtsesteenweg naar de beek, in afwachting van de ingebruikname van de RWZI van Kampenhout. Sinds de ingebruiknaming in 2004 is de kwaliteit inderdaad sterk verbeterd: BBI van 6 in 2009 (matige kwaliteit). | Natuur Waterkwaliteit, invloed afvalwater |
| LO | In de hogere populieren is maretak te zien. Ook verschillende vogels zoals aalscholver, reigers, ganzen en eenden. | Natuur – planten en dieren |
| RO | Hier liggen verschillende loodsen en gebouwen van een KMO zone. Ideale plaats om zich te vestigen tussen een kanaal en een grotere weg. De firma DE SUTTER bvba is een houtbedrijf dat zich vooral toelegt op houten hekwerken en poorten. Hiervoor maken zij veelal gebruik van tropische hardhoutsoorten die milieuverantwoord gewonnen worden maak ook gecreosoteerde inlandse houtsoorten komen nog in het gamma aan bod. De geur van creosoot en van de natuurlijke terpenen van het tropische harthout zijn soms in de omgeving waar te nemen. | Scheepvaart - vrachtvervoer |
| RO | Daarnaast een grote witte loods van Hessenatie Logistics N.V. Dit is een overslagbedrijf: goederen worden er naar toe gebracht, ze blijven daar een tijdje en worden dan overgeladen. Hier gebeurt de aan- en afvoer met vrachtwagens die je aan de sleuven (de correcte naam hiervan is “dockshelters” ) ziet staan. Vroeger kwamen buizen in het kanaal uit die bij hele zware regenval het teveel aan water van het terrein afvoerden. Dit afspoelend water bevatte roetdeeltjes, olie, zand en was een bron van vervuiling voor het kanaal. |  |
| RO,LO | De oeverversteviging is wisselend: schanskorven, breukstenen. Op vele plaatsen is de oever hersteld. Hier en daar zie je toefjes zegge. | Scheepvaart - oeverversteviging |
| RO | Op RO zien we de vervallen gebouwen van het overslagstation van Boortmalt, een andere mouterij, die in de dorpskern van Boortmeerbeek lag. Ze werden langs het kanaal gebouwd om de aanvoer van gerst per schip mogelijk te maken. Na het reinigen en drogen van het graan werd het overgebracht naar de mouterij aan het station van Boortmeerbeek. De mouterij Boortmalt in Boortmeerbeek was tot 2002 één van de belangrijkste industriële lozers in het Dijlebekken, sloot in maart 2003 aan op RWZI Boortmeerbeek. Het bedrijf sloot echter zijn deuren op 26/5/2004. Ze zijn verhuist naar de haven van Antwerpen omdat ze daar kunnen uitbreiden. De gebouwen gaan tegen de vlakte en in de plaats komt nieuwbouw. Dit kanaal wordt ook wel eens het “bierkanaal” genoemd. En het is ook logisch dat brouwerijen en mouterijen aan een waterweg gelegen zijn, want zij hebben veel grondstoffen nodig die via het water goedkoop kunnen aangevoerd worden. Ze hadden een loskade met een afzuigsysteem die nu afgebouwd is. | Gebruiksfunctie - industrie |
| RO | Opeenvolgende hebben we de steencentrale Cobema (breukinstallatie), een oud fabrieksterrein waarop oude auto’s staan, een aantal nieuwe bedrijven, woonhuizen. |  |
| LO | Café ‘De wilg’: zeer laag gelegen ten opzichte van het kanaal. |  |
| RO | Er is een nieuwe aanlegkade voor het watergebonden betonbedrijf CBA (zand, grind). | Watergebonden bedrijf |
| LO | Aan de LO nog steeds groen. De Weisetterbeek (waterkwaliteit zie hoger) komt kronkelend dichter bij het kanaal. Langs die beek groeit een haag van meidoorn en hazelaar. Vroeger waren dit struiken die langs beken te vinden waren. Nu zijn ze meestal vervangen door populieren. | Natuur - planten |
|  | Duiker Weesbeek-Molenbeek De Weesbeek-Molenbeek mondt niet uit in het kanaal maar duikt er onderdoor en zet zijn kronkelende weg verder aan de andere oever. De plaats van de duiker is te herkennen aan de groene reling. Vóór de monding van de Leibeek-Laakbeek, werd in 2005 voor het eerst een goede biologische kwaliteit (BBI = 7). Hoewel de Prati-index nog als ‘matig verontreinigd’ aangeduid werd in 2004 (3,7). In reële termen is het zuurstofgehalte slechts zeer licht gestegen. Het ammoniumgehalte is (concentratie aan Kjeldahl-stikstof, totale fosfor en orthofosfaat) heeft een gemiddelde voor 2004 van 2,7 mgN/L evenmin echt laag te noemen. Er zijn in het stroomgebied van de Weesbeek-Molenbeek dan ook nog talrijke ongezuiverde lozingen (de zuiveringsgraad bedraagt er 50%). De basiskwaliteitsnormen worden in de Weesbeek- Molenbeek te Boortmeerbeek overschreden voor opgeloste zuurstof, CZV, ammonium, Kjeldahl-stikstof, fosfor en orthofosfaat. Door de ingebruikname van de RWZI van Kampenhout in september 2004 is er wel een kwaliteitsverbetering. | Waterloop - duiker |
| RO | Net stroomopwaarts van de sluis van Boortmeerbeek zien we de gesaneerde gebouwen van Jupiler. Aan de voorzijde zijn de gebouwen o.a. ingenomen door Alulack, een bedrijf dat aluminium kleur geeft en NV Rombouts, gespecialiseerd in grond -en afbraakwerken. |  |
|  | Sluis van Boortmeerbeek (lengte 52 m, breedte 7,75 m en verval 2,7 m) |  |
|  | We komen aan de geklasseerde sluis van Boortmeerbeek met een lengte van 52 m, een breedte van 7,75 m en die een verval heeft van 2,7 m. Deze volledig gerestaureerde sluis wordt nu automatisch bediend. De electriciteit hiervoor is afkomstig van een nieuw gebouwde kleinschalige waterkrachtcentrale. | Scheepvaart – sluizen |
| RO | Op de grens tussen Haacht en Boortmeerbeek bevindt zich de brouwerij Haacht Primus (dus niet in Haacht), niet te zien van op het water. Ook zij hebben een waterzuiveringstation zodat het gebruikte water gezuiverd in de Leibeek geloosd wordt. Dit is een relatief kleine waterloop en die lozing heeft – ondanks de vrij lage concentraties van het effluent – een negatief effect op de kwaliteit ervan. | Industrie – watervervuiling en- zuivering |
|  | Sasbrug Boortmeerbeek Basculebrug Verbinding Boortmeerbeek met Kampenhout. Deze brug wordt bediend vanuit de controletoren van Kampenhout. |  |
|  | Oorspronkelijk gebeurde de oversteek hier echter met een ponton (Pontstraat). De sasbrug Boortmeerbeek direct stroomafwaarts van de sluis werd lange tijd met de hand bediend. Ze werd echter recent vernieuwd en heropend op 20/03/00. Deze nieuwe brug is van hetzelfde type als de brug van Schiplaken. | Bruggen - soorten |
| LO | Iets verder stroomafwaarts werd een plasberm aangelegd. Tussen Boortmeerbeek en Schiplaken werden op regelmatige afstanden hengeltrappen aangebracht. Deze voorkomen afkalving van de oevers en verhogen bovendien de veiligheid van de vissers. | Natuur – dieren en planten recreatie |
| RO, LO | Nieuwe aanplantingen van populieren en kleine houtsoorten. |  |
| RO, LO | Aanlegsteigers voor de pleziervaart op regelmatige afstanden zowel langs LO als op RO. | Waterrecreatie |
|  | Hellebrug Hefbrug | Scheepvaart - bruggen |
|  | We varen onder de brug van Schiplaken: Hellebrug genaamd, vernieuwd en opengesteld sinds juni 1998. Deze brug wordt bediend vanuit de controletoren van Kampenhout: het wegdek kan in 90 seconde opgehaald of neergelaten worden. Deze brug kwam eveneens in de plaats van een ponton. De veerman die deze overzetdienst verzekerde, woonde vroeger in het hoekpand waar nu het café 'Het Brughuis' is gevestigd. |  |
| LO | Iets verder ligt op LO een camping met vooral weekendhuisjes. | Oeverrecreatie |
| LO | Een plasberm, een kunstmatig aangelegde paaiplaats voor vissen. | Oever – natuur |
| LO/RO | Goorbeek (LO) – Zwarte beek (RO) Vlak na de camping stroomt de Goorbeek ( geen gegevens) op LO en de Zwarte Beek (in 2004 is de prati index = 6,4 = verontreinigd, in 2003 BBI 1 is zeer slechte biologische kwaliteit) op RO. Er is geen duiker. Ze blijven dus elk op hun respectievelijke oever stromen. Over de waterkwaliteit van deze beken werden geen recente gegevens gevonden. | Watercyclus |
| RO | Stroomopwaarts van de volgende brug, kijken we (RO) tegen de muur van CBA-beton. Dit bedrijf maakt geen gebruik van het kanaal. |  |
|  | De Trianondreef is een rechte weg die op de RO op het kasteel Trianon uitkomt. Deze weg vormt de grens tussen Boortmeerbeek, Mechelen (Muizen) op RO en Zemst (Hofstade) op LO en is een belangrijke weg van de autostrade naar het zuiden van Mechelen en Haacht. |  |
|  | Brug van Hofstade Hefbrug | Scheepvaart - bruggen |
| LO | Het moderne huis (grijze steen en zwart dak) stroomafwaarts van de brug op LO, is de recent gebouwde brugwachterswoning. Deze brug wordt automatisch bediend vanuit de centrale controletoren in Kampenhout. Op linkeroever bevindt zicht de Pontstraat, eveneens een verwijzing naar het vroegere overzetveer. Hier was ook de aanlegplaats voor de plezierboten die de Mechelaars eertijds op zondag naar Hofstade-strand brachten. |  |
| RO | Brugbedieningshuisje op RO. |  |
| LO/RO | Het kanaal vormt 3,2 km de grens tussen Zemst en Mechelen, en zodoende tussen Vlaams-Brabant en Antwerpen. |  |
| RO | Aanlegsteiger voor kayakkers | Waterrecreatie |
| LO | Een plasberm, een kunstmatig aangelegde paaiplaats voor vissen. | Oevers |
| LO | Hofstade, een deelgemeente van Zemst, is een verstedelijkte en residentiële woongemeente, aan de Barebeek en de Leuvense Vaart, in de Brabantse Kempen. Hofstade is bekend voor het recreatiedomein Hofstade-strand waar mensen op zonnige dagen naar toe gaan. De “meren” ontstonden door uitgravingen voor de aanleg van de spoorweglijn Vilvoorde-Muizen. Na een spontane ingebruikneming door de plaatselijke bevolking in de warme zomers van begin jaren ’20, werd begin jaren ’30 een badstrand en pretpark uitgebouwd op een deel van het huidige domein. Geleidelijk groeide dit domein uit tot een georganiseerd recreatiecentrum met stranden, tennisvelden, wandel- en fietspaden en de restanten van een olympisch zwembad. Nadat het domein in WO II door de Duitsers als veldhospitaal werd gebruikt en door de Amerikanen en Polen na de bevrijding als reparatiewerkplaats voor legervrachtauto’s, kon het opnieuw in gebruik worden genomen als oord voor recreatie en sportbeoefening. | Oeverrecreatie |
| RO | Sint-Katelijne-Waver is het centrum van een belangrijk gebied van groententeelt op en onder glas, vandaar serres op RO en ook regelmatig velden met groenten op RO en LO. De veiling van de groenten gebeurt in de tuinbouwveiling. De serres zijn hier een belangrijke bron van nitraten en pesticiden naar het oppervlaktewater toe. | Landbouw-vervuiling |
| RO | Een nieuwe trailer is te zien vlak voor de spoorwegbrug. | Waterrecreatie |
|  | Ambroosbrug Spoorwegbrug Brussel – Mechelen/Antwerpen Deze brug wordt momenteel gerestaureerd. | Scheepvaart - spoorwegverkeer |
|  | We varen onder de nauwe doorgang van de spoorwegbrug, Ambroosbrug genaamd. De rails komen van Brussel (LO) en splitsen zich op RO van het kanaal, enerzijds richting Mechelen, anderzijds richting Leuven. |  |
| RO | Net stroomafwaarts van de spoorwegbrug is de aanlegkade voor het schip van de rederij Malinska aan, dat passagiers vervoert tussen Coloma aan het station van Mechelen en het domein Planckendael (zie verder). Via de achteringang kunnen de bezoekers binnen in het domein. Dit schip heeft een beperkte lengte zodat het kan draaien in het smalle kanaal. | Waterrecreatie |
| LO | Op LO tussen de vijvers, niet te zien van op het water, ligt het kasteel van Ambroos, een classicistisch landhuis van het einde van de 18de eeuw. Het kasteel werd gerestaureerd tussen 1966-1971. Het domein is grotendeels verkaveld. |  |
|  | Het water van het kanaal staat veel hoger dan de omliggende omgeving. |  |
| RO | Op RO varen we voorbij het Domein Planckendael (Muizen) en hebben we een goed zicht op de ooievaars die uitrusten op karrenwielen. Dit 35 ha grote domein is sinds 1956 eigendom van de Koninklijke Maatschappij Voor Dierkunde. Deze richtte er kweekgelegenheden voor haar dieren in en voert er studieopdrachten uit, waarvoor de Antwerpse Zoo minder geschikt is. In Planckendael worden otters gekweekt die dan uitgezet kunnen worden in de “vrije” natuur. Om succes te hebben moet de waterkwaliteit al zo goed zijn dat er voldoende gezonde vissen leven. En dat is nog niet voor morgen voor de meeste beken en rivieren! De otters van Planckendael leven nog in de dierentuin, met uitzicht op de Barebeek en het kanaal. In Planckendael wordt heel wat water gebruikt, om de dieren te drinken te geven maar vooral om de stallen schoon te maken. Dat vervuilde afvalwater werd geloosd in de Barebeek. Sinds september 1995 wordt het gezuiverd in een eigen kleinschalig waterzuiveringstation op basis van planten dat je kunt bezoeken in het park. Educatieve panelen leggen de verschillende stappen van de waterzuivering uit. Ook het afvalwater van de toiletten en de keuken van het domein wordt hier gezuiverd. Spijtig genoeg is hier niet veel van te merken in de sterk verontreinigde Barebeek, die in de zomer voor een onaangename geur blijft zorgen in het domein. | Natuur - dieren Watergebruik-vervuiling-zuivering |
|  | RO is verstevigd met betonnen platen, LO met breukstenen. | Oevers |
|  | Duiker Barebeek Het kanaal wordt smaller op de plaats waar de duiker, eigenlijk een tunnel bestaande uit 4 gemetselde kokers, van de Barebeek eronder doorgaat. . Na op de RO “boven water” te zijn gekomen splitst de Barebeek zich in twee, de Grote en de Kleine Barebeek. De Grote Barebeek vormt westwaarts de grens van het domein Planckendael, terwijl de Kleine Barebeek door het dierenpark stroomt. De twee armen komen terug samen om tenslotte samen uit te monden in de Dijle. Ook stroomopwaarts het kanaal heeft de Barebeek twee armen. In feite betreft het aan beide oevers dezelfde armen, die echter toen het kanaal gegraven werd samengevoegd werden om slechts één sifon nodig te hebben. Langs de Barebeek worden door VMM GOG's aangelegd. De renovatie en uitbreiding van de RWZI Zemst-Hofstade is gekoppeld aan dit project en daardoor zal de kwaliteit van het oppervlaktewater zeker verbeteren. | Waterloop - duiker waterkwaliteit LO naar RO |
| LO | Op LO, meer landinwaarts, ligt de RWZI van Hofstade (basiscapaciteit 5.500 IE). Hier wordt niet aan nutriëntenverwijdering gedaan en dat is te merken aan de kwaliteit van het gezuiverde afvalwater dat geloosd wordt. Deze bevat immers veel nitraten. | waterzuivering |
|  | Hofstade is een deelgemeente van Zemst en heeft een sterk verstedelijkt en residentieel karakter. |  |
| RO | Er is ook een transformatorencentrum te zien voor het centrum Mechelen–Muizen van de NMBS. |  |
| LO/RO | De kerk van Coloma (LO) en de Spreeuwenhoekkerk (RO) kerk van Sint-Albertus. |  |
|  | Grens Zemst – Mechelen |  |
|  | Duiker Hanswijkbeek De grens tussen Zemst en Mechelen op de LO wordt gemaakt door de Hanswijkse beek. Ook deze beek gaat het kanaal onderdoor van de LO naar de RO ter hoogte van het witte gemeentebordje Mechelen. De Hanswijkbeek mondt uit in de Dijle. De waterkwaliteit van deze beek is slecht door vooral lozingen van huishoudelijk afvalwater, maar er bestaan plannen om stroomopwaarts rioleringen aan te leggen zodat de kwaliteit van de beek in de toekomst zal verbeteren. | Waterloop – duiker |
| RO | We varen nu volledig op Mechels grondgebied en de provincie Antwerpen. Mechelen ontwikkelt een nieuw woongebied waarbij de eerste woningen vanaf 2012 zullen gebouwd worden. Dit nieuw woongebied zal geen invloed hebben op de waterkwaliteit van het kanaal omdat alle afvalwaters in de riolering geloosd zullen worden met afvoer naar de RWZI Mechelen-Noord. |  |
| RO | Mechelen is een historische stad en een toeristisch centrum aan de Dijle en de Leuvense Vaart, in zandig Vlaanderen, aan de zuidwest kant van de Kempen. De rivier splitst de historische binnenstad in een hoger gelegen linker Dijle-oever en een lager gelegen moerassig gedeelte op rechteroever. Mechelen is een belangrijk handels- en nijverheidscentrum. In 1835 werd de eerste spoorlijn gelegd die Mechelen verbond met Brussel en zodoende de industriële expansie op gang bracht. |  |
| RO | Op RO ligt de centrale werkplaats van de NMBS, “het Arsenaal”. Vroeger kwam deze voor op de lijst van de meest vervuilde terreinen van Vlaanderen (black points). Uit een onderzoek in 1994 is gebleken dat de bodem en het grondwater op een aantal plaatsen van het bedrijfsterrein verontreinigd waren door zware metalen (koper, lood, zink). In overleg met met de OVAM werkt de NMBS aan de sanering via verschillende gefaseerde bodemsaneringsprojecten: er werden reeds saneringen uitgevoerd. Sinds enkele jaren hebben ze een eigen waterzuiveringsstation. | Bodemvervuiling – sanering Waterzuivering |
| RO | Aanlegsteiger voor de kanaaltochten Brabant van Mechelen via Kampenhout naar Leuven en omgekeerd tijdens de zomermaanden juli en augustus. | Waterrecreatie |
|  | Coloma brug basculebrug | Scheepvaart - bruggen |
| LO | Ook de Colomabrug moet omhoog om ons door te laten, het brugbedieningsgebouw bevindt zich op de LO. Net stroomopwaarts van de Colomabrug ligt één van onze op- en afstapplaatsen, op wandelafstand van het station en centrum van de stad. |  |
|  | Op RO vlak voor de spoorwegbruggen, liggen de parking van het Mechels centraal station en de werk- en opslagplaatsen van de NMBS. |  |
| RO | Een 100-tal meters verder overspannen de spoorwegbruggen het kanaal. Het station van Mechelen ligt op de RO. De ganse stationsomgeving wordt binnenkort volledig heraangelegd met de bouw van allerlei nieuwe wegen, een nieuw stationsgebouw, parking, … (www.mecheleninbeweging.be) | Scheepvaart en spoorwegverkeer |
|  | 3 spoorwegbruggen, Vierendeelbruggen Vaste bruggen Genoemd naar de ingenieur Arthur Vierendeel (begin 20ste eeuw), ontwerper van dit nieuw systeem van bruggenbouw |  |
|  | Brug van de postzegellaan Vaste brug |  |
| RO/LO | Vanaf hier is de RO verstevigd met een betonnen kaaimuur en dit tot aan het Zennegat, de LO is enkel verstevigd met breukstenen. | Oeverversteviging |
| RO | Op RO ligt het Belgacomgebouw. Het grootste deel van dit gebouw werd verkocht aan een projectontwikkelaar die het gebouw omvormt tot woongelegenheden en kantoren. Wonen en werken aan het station en het water zijn immers zeer aantrekkelijk. Het terrein van de oude drukkerij voor postzegels en treinbiljetten “De Zegel” (aanvankelijk gebouwd als kaarsenfabriek) is verontreinigd (bodem en grondwater): voor de sanering van deze verontreiniging en voor de herontwikkeling van het oude als monument beschermde gebouw werd een brownfieldconvenant afgesloten tussen verschillende partijen. Brownfieldconvenanten werden door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om zogenaamde brownfields (sterk verontreinigde terreinen) om te zetten in nieuwe terreinen (groene terreinen). Overheid en privé (zoals projectontwikkelaars) investeren in de herontwikkeling van bijvoorbeeld vervallen en verontreinigde bedrijfsterreinen. De overheid geeft faciliteiten die er anders niet zijn, om het voor investeerders economisch aantrekkelijk te maken. Ook zien we langs de RO enkele oude fabrieksgebouwen Van Craen, waar meubelen in gemaakt worden. Mechelen was gekend voor zijn meubelindustrie (door o.m. de bekende Mechelse stijlmeubels de belangrijkste van België). Tot voor kort werd de fabriek verwarmd met het verbranden van houtafval (schoorsteen). |  |
| LO | Tegenover de gebouwen van Belgacom, liggen de gebouwen van de vroegere mouterij Van der Molen, nu een warmperserij van non-ferrometalen INOFER NV. |  |
| LO | Op LO staat een watertoren (PIDPA) met een rare vorm (enkel zichtbaar richting stroomopwaarts), deze staat in voor de waterdistributie in de industriezone Mechelen-Zuid en omgeving. | Drinkwatervoorzie-ning |
|  | Voetgangersbrug Vaste brug Deze brug vervangt het laatste veerpont. Deze bracht in de jaren '60 voetgangers en fietsers tegen betaling (!) naar de overzijde van het kanaal. |  |
| LO/RO | Op regelmatige plaatsen zien we weer aanlegsteigers voor de pleziervaart en dit op beide oevers. | Waterrecreatie |
|  | Plaisancebrug basculebrug | Bruggen - soorten |
|  | We varen onder de Plaisancebrug, dit zijn eigenlijk 2 afzonderlijke bruggen, om continu verkeer in beide richtingen mogelijk te maken. De bruggen zijn basculebruggen en maken de verbinding Brusselse steenweg – Brusselpoort. Op RO staat het brugbedieningsgebouw. Hier bevond zich zich ook één van de drie oorspronkelijke sluizen. Amper 7 jaar na de ingebruikneming van de Vaart sloeg hier bij noodweer en wateroverlast het sas door en werd de brug vernield. Er kwam een nieuwe brug, maar de sluis werd vervangen door 2 nieuwe, bijkomende sluizen in Boortmeerbeek en Battel. |  |
| RO | Het centrum van Mechelen ligt op de RO. De Dijle gaat dwars door het stadscentrum, hier noemt men ze “Binnen-Dijle”. Ze “stroomt” er echter niet meer, maar is afgeleid via het noorden. De voornaamste reden voor de afleiding van het Dijlewater is het overstromingsgevaar. Door een stuw op de Dijle aan Nekkerspoel wordt in de binnenstad een constant peil gehouden. Dit is van belang om rotting van (houten) funderingen tegen te gaan. De Binnen–Dijle bevindt zich tussen 2 sluizen: sluis aan De Nekker en een sluis aan het Keerdok. Het peil wordt constant gehouden omwille van vele redenen: vermijden onderlopen aanpalende kelders, vermijden vastlopen schepen, behouden tegendruk water om scheuren in huizen te vermijden,… Sinds enkele jaren is er ook een grote jachthaven op de Binnen-Dijle in de binnenstad. Vanaf de Plaisancebrug hebben we zicht op de Brusselse Poort. Deze Poort is het enige overblijfsel van de stadsmuren van ca. 1300. In de Poort is nu een permanente tentoonstelling. | Situering waterloop |
|  | Vooral als we stroomopwaarts varen is de toren van de Sint-Romboutskathedraal te zien. Dit is een monument van Brabantse hoge gotiek. In de eerst helft van de 13de eeuw werd begonnen met de bouw van het koor. De onvoltooide, 97 m hoge toren, gebouwd tussen 1452 en begin 16de eeuw bevat twee beiaarden van 49 klokken. |  |
| LO | Tussen de laatste brug en de viaduct ziet men op regelmatige afstanden hengeltrappen. | Oeverrecreatie |
| LO | Wat verder landinwaarts tussen het kanaal en de autosnelweg E19, ligt het Provinciaal Domein Vrijbroekpark. Het domein heeft een oppervlakte van 40 ha. De geschiedenis van de gronden van het Vrijbroek gaat terug tot in de middeleeuwen, toen deze gronden ingenomen werden door lage weiland en/of “broek”. De boeren uit de omgeving mochten er hun vee vrij laten grazen: vandaar de naam “Vrijbroek”. Rond 1910 gebruikte de stad Mechelen een gedeelte van de gronden als stortplaats en hoogde ze op met huisvuil. Na WO I startte men met de aanleg van de eerste aanplantingen en enkele dreven. Uit dezelfde beginperiode dateren ook de boomgaard en de moestuin, waarvan de opbrengst naar ouderlingen en wezen ging. In 1929 werd het Vrijbroek door de provincie overgenomen en vanaf 1930 opgesmukt met wandelwegen, bloem- en grasperken en speelpleinen. Het is een onderdeel van de Zennevallei en kan als gebied als een oude meander van de Zenne beschouwd worden. | Natte natuur |
| LO/RO | We varen tussen villa’s en appartementsgebouwen langs beide zijden van het kanaal. Sommige zijn nieuw gebouwd andere staan er al langer. De huizenrij volgt het kanaal tot aan de sluis van Battel. Op de RO staan nog enkele bedrijven verstopt achter bomen. |  |
|  | Brug Vaste brug, viaduct E19 Brussel – Antwerpen | Scheepvaart en wegverkeer |
|  | Stroomafwaarts van de autosnelweg ligt de op- en afstapplaats. Omdat het kanaal te smal is om het schip te laten draaien, moet de schipper iedere namiddag doorvaren tot aan het einde van het kanaal, de sluis door. In het Zennegat kan de schipper zijn schip draaien, waarna hij weer de sluis moet invaren. Een hele onderneming. |  |
| RO | Er zijn serres te zien voor de groenteteelt. Sommigen worden niet meer actief gebruikt. | Landbouw |
| LO | Op de akkers worden momenteel nog groenten gekweekt, maar hier ontwikkelt het stadsbestuur een nieuw woongebied waar ook plaats zal zijn voor kleine bedrijfjes en kantoren. | Landbouw |
|  | Sluis van Battel (lengte 52 m, breedte 7,75 m en schuthoogte 3,8 m.) | Scheepvaart - sluizen |
|  | Deze sluis werd volledig gerestaureerd en wordt ook elektrisch bediend via een kleine nieuw gebouwde waterkrachtcentrale. Deze sluis is nog niet aangesloten op de centrale controletoren in Kampenhout. Dit zal wel gebeuren in de toekomst. | Bruggen - soorten |
|  | Battelbrug Draaibrug |  |
|  | De sluis van Battel en de draaibrug worden gelijktijdig bediend. Dit is de enige nog in gebruik zijnde draaibrug op het Kanaal Leuven-Dijle. |  |
|  | Brug Vaste brug, viaduct van Battel N 16 (baan Sint Niklaas-Willebroek-Mechelen) |  |
|  | We varen onder de vaste brug van het viaduct van Heffen (LO) – Mechelen (RO). Het centrum van Battel met de neo-classistische Sint-Jozefskerk uit de 19de eeuw, ligt op RO. |  |
|  | We komen aan een knik in het kanaal naar rechts (richting verandert van NW naar NNW). Het meest stroomafwaartse deel van de vaart ligt hoger dan het landschap. | Loop kanaal |
| RO | Twee vijvers, die op de kaart een druppelvorm hebben, elk met een eilandje. | Natuur |
| RO | Er zijn ligplaatsen voor schepen en ook voor de pleziervaart. Er staat een waarschuwingsbordje. | Waterrecreatie |
| LO | Op LO ligt het Thiebroekbos dat wordt beheerd door het Stadsbestuur Mechelen en het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit is een wandelbos op een voormalig stort. Tussen de twee wereldoorlogen werd hier met boten vanuit Antwerpen huishoudelijk afval naartoe gebracht. Eerst werden er populieren aangeplant, maar bij boomplantacties in de jaren '80 werden verschillende inheemse loofboomsoorten aangeplant. De vroegere populierenaanplantingen zullen op termijn volledig verdwijnen. Het beheer van het bos wordt uitgevoerd op basis van een door de Vlaamse Overheid goedgekeurd beheerplan. De Thiebroekloop mondt uit in de Zenne (geen gegevens over waterkwaliteit gevonden). | Natuur |
| LO/RO | Wat verderop op RO loopt de Dijle, op LO nadert de Zenne het kanaal. | Kanaal vs. rivier |
| RO | De Spaanse hoeve op RO dateert uit de 16de eeuw. In de rand van Mechelen vind je nog soortgelijke hooghuizen. Ze herbergden Spaanse soldaten die hier een voorpost hadden om de stad te beschermen of om tol te heffen. Voorlangs de hoeve liep een heirweg van Mechelen naar Sint-Niklaas. De hoeve is een beschermd monument en werd gerestaureerd. | Geklasseerd monument |
| LO | Het gebied tussen de Zenne en de Vaart is het natuurgebied de Battelaer in beheer bij natuurpunt. We vinden er de oude bedding van de Zenne, vloeibeemden, hooilandjes en wat populierenbossen. Veel van de voormalige weilanden tussen de Zenne en de vaart werden vol geplant met populieren, waardoor het aspect van een vloeibeemden- landschap grotendeels verloren is gegaan. Hier wordt gewerkt aan het herstel van het vloedbeemdenlandschap. | Natte natuur |
| RO | Op RO ligt het natuurreservaat Oude Dijle arm (12 ha) dat beheerd wordt door Natuurpunt. In het begin van deze eeuw werd de Dijle hier rechtgetrokken. Deze arm is sterk aan het verlanden, wat wel interessante verlandingsvegetaties met zich meebrengt, maar dit is op lange termijn geen stabiele situatie. Ondanks het vrij gesloten karakter door de struwelen en populierenaanplantingen, blijft het een belangrijk rust -en fourageergebied voor ondermeer de bergeend en de zomer-taling. Eigenlijk toonde het gebied een voormalig “vloeibeemdenlandschap”. Enkele tientallen jaren geleden nog, lieten de boeren de beemden, laaggelegen gronden langs de rivier, bevloeien met water. Het water kwam tot stilstand en de mineralen meegevoerd door de rivier werden afgezet: een natuurlijke bemesting. In het voorjaar zagen de weilanden geel van de dotterbloemen en het krioelde van de grutto’s en andere steltlopers. De beknopte gebiedsvisie luidt als volgt; “Er wordt gestreefd naar het behoud van verlandingssituaties. Voor de hoogstammige populieren-aanplantingen wordt omvorming naar struweel voorgesteld. Op lange termijn is voor dit gebied ook het herstel van de natuurlijke rivierdynamiek prioritair (idem Battenbroek). Opname in vogelrichtlijn-gebied is aangewezen. | Natte natuur |
|  | Het ganse gebied tussen het kanaal-Dijle-Hoge Weg wordt door Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde NV omgebouwd tot een overstromingsgebied waarin dagelijks een hoeveelheid water zal in- en uitstromen en waarin bij zeer hoge en gevaarlijke waterstanden, water kan geborgen worden om overstromingen te vermijden. Deze werken worden uitgevoerd in het kader van het geactualiseerd Sigmaplan en zullen tot gevolg hebben dat er slikken en schorren ontstaan met hoge natuurwaarde. Rond het Zennegat worden er op grondgebied Walem en Willebroek (Heindonk) nog verschillende overstromingsgebieden aangelegd. | Sigmaplan – zie fiche |
| LO | De oude Zennemeander in dit gebied werd ondertussen volledig hersteld. Gans het gebied rond het Zennegat bevindt zich in VEN-gebied (Vlaams ecologisch Netwerk), is beschermd landschap en een ankerplaats en een erfgoedlandschap. |  |
|  | Nieuwe fiets- en voetgangersbrug Het middenste gedeelte is een ponton dat elektrisch kan verschoven worden vanuit de Zennegatsluis. Op die manier wordt vermeden dat fietsers en wandelaars nog over de sluisdeuren stappen. |  |
|  | Zennegatsluis (lengte 52 m en breedte 7,75 m) |  |
|  | We komen aan de Zennegatsluis en bij de samenvloeiing van de Dijle, het kanaal Leuven-Dijle en de Zenne: het Zennegat. Ongeveer één kilometer verder stroomafwaarts, te Rumst, vormen de Dijle en de Nete samen de Rupel, die op zijn beurt in de Schelde uitmondt. De Zennegatsluis is een getijsluis. Aan de stroomopwaartse kant zijn twee puntdeuren, een hoge vloeddeur en een lage ebdeur, aan de stroomafwaartse kant is er enkel de hoge vloeddeur. Het is de enige sluis die niet vanuit de centrale controletoren in Kampenhout zal bediend worden in de toekomst. Ze heeft een lengte van 52 m en een breedte van 7,75 m, het verval is afhankelijk van het getij. Aan de Zennegatsluis worden scheepvaartrechten betaald. Ook deze sluis werd gerenoveerd. De houten bodem werd verwijderd en 80 cm lager gemaakt. De nieuwe bekleding is beton. Dit gebeurde omdat de containerschepen dan sneller kunnen versast worden in functie van het getij. | Scheepvaart - sluizen |
|  | Sinds de inbedrijfstelling van de RWZI's Brussel Noord en Zuid is de kwaliteit van de Zenne sterk verbeterd. Uit onderzoek van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) is gebleken dat er opnieuw heel wat vis in de Zenne verblijft, evenals talrijke watervogels. In december 2009 waren er problemen met het zuiveringsstation Brussel Noord en de RWZI werd tijdelijk stilgelegd: de waterkwaliteit ging hierdoor zeer sterk achteruit. Na de heropstart van de RWZI herstelde de kwaliteit zich geleidelijk. | Waterkwaliteit en zuivering |